## Slide 1: Гидравлические машины на службе у человека

## Slide 2
Принцип работы гидравлических машин
Гидравлические машины — это устройства, которые используют жидкость для передачи силы и управления движением.
Гидравлика основывается на законе Паскаля, согласно которому давление, приложенное к жидкости в замкнутом объеме, передается без изменения во все точки жидкости.
Основные компоненты гидравлических машин:
Насос: создает поток жидкости.
Цилиндры и поршни: преобразуют давление жидкости в механическую работу.
Гидравлические жидкости: передают давление и смазывают системы.

## Slide 3
Преимущества гидравлических машин
Высокая мощность. Гидравлические системы могут создавать очень высокие усилия при сравнительно небольших размерах компонентов.
Точность и контроль. Гидравлические системы обеспечивают плавное и точное управление движениями, что важно для тяжелой техники и прецизионного оборудования.
Стабильность. Гидравлические системы менее подвержены изменениям из-за температурных колебаний и обеспечивают стабильную работу.
Применение
Гидравлические прессы и подъемники
Системы торможения в автомобилях и самолетах
Строительная техника (экскаваторы, краны)
Гидравлические системы управления в промышленных установках

## Slide 4
Гидравлическая жидкость
В гидравлических системах используется масло, т.к. по сравнению с водой оно обладает многими преимуществами.
Характеристики | Масло | Вода
Смазочные свойства | Обеспечивает отличную смазку для движущихся частей системы, что уменьшает износ и продлевает срок службы компонентов | Практически не имеет смазочных свойств, что приводит к быстрому износу и повреждению деталей
Антикоррозионные свойства | Создает защитную пленку на металлических поверхностях, предотвращая коррозию | Способствует коррозии металлических компонентов, что значительно снижает надежность системы
Температурный диапазон | Имеет широкий рабочий температурный диапазон и более стабильные свойства при различных температурах | Имеет ограниченный температурный диапазон, может замерзнуть при низких температурах и кипеть при высоких
Сжимаемость | Менее сжимаемо по сравнению с водой, что обеспечивает более точное и предсказуемое управление гидравлическими системами | Более сжимаема, что может привести к потере точности в управлении и ухудшению характеристик системы

## Slide 5
Гидравлический пресс
Гидравлический пресс обеспечивает выигрыш в силе: малая сила, приложенная к малому поршню, создает большую силу на большом поршне.
Сила F2 больше силы F1во столько раз, во сколько площадь поршня S2 больше площади поршня S1.
Применение
Гидравлические прессы используются для формовки, штамповки, резки и прессования материалов
Применяются в металлургии, автомобильной промышленности, производстве стеклопакетов, бытовой техники, упаковки
Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ

## Slide 6
Тело 1, которое нужно сжать, помещают на платформу, соединенную с большим поршнем 2.
При нажатии рукоятки слева вниз малый поршень 3 оказывает на жидкость давление, которое по закону Паскаля передаётся большому поршню 2.
При этом сила, действующая на большой поршень, больше силы, действующей на малый поршень.
Большой поршень 2 поднимается и тело 1 сжимается.
Жидкость из малого цилиндра в большой перекачивается несколько раз.
При подъёме малого поршня 3 под ним возникает пониженное давление, клапан 6 открывается, а клапан 7 закрывается, т.к. в большом цилиндре давление больше. В образующееся пространство засасывается жидкость.
При движении малого поршня вниз под давлением жидкости клапан 6 закрывается, клапан 7 открывается, и жидкость переходит в большой цилиндр.
Для контроля процессов пресс оснащен манометром 4, который измеряет давление жидкости в большом цилиндре. Если давление превышает допустимое значение, то автоматически открывается предохранительный клапан 5.
Устройство и принцип работы гидравлического пресса

## Slide 7
Гидравлический подъёмник
Гидравлический подъёмник используется в самосвалах для управления кузовом: подъем, опускание, остановка в любом промежуточном положении, автоматическое ограничение угла подъема кузова, встряхивание его в конце подъема для лучшего ссыпания груза.
Для получения выигрыша в силе используются гидравлические цилиндры разного диаметра.
Гидравлические подъёмники применяются во многих отраслях:
Автомобильные мастерские и станции технического обслуживания: для подъема автомобилей при ремонте и обслуживании.
Склады: вилочные погрузчики для перемещения и складирования грузов.
Строительство: гидравлические краны и автовышки.
Авиастроение и обслуживание самолетов: для подъема самолётов при ремонте и обслуживании, пассажирские трапы.
Сельское хозяйство: подъемные механизмы на тракторах, на элеваторах.
Морские порты: для подъема и перемещения тяжелых грузов.
Развлекательная индустрия: в различных аттракционах и шоу.

## Slide 8
Гидравлические тормозные системы
Гидравлические тормозные системы используются в автомобилях и велосипедах для обеспечения надежного торможения.
Принцип действия: передача давления от тормозного цилиндра к тормозным колодкам.

## Slide 9
Гидравлические системы управления
Используются в авиации и морском транспорте для управления рулем и другими компонентами.
Преимущества: высокая точность и надежность
Гидравлическая система летательного аппарата

## Slide 10
Гидравлические системы в медицине
Гидравлические системы широко применяются в хирургическом и стоматологическом оборудовании, т.к. обеспечивают точность и плавность движений.
Гидравлический операционный стол
Гидравлический инструментальны столик

## Slide 11
Гидравлические инструменты и приспособления в повседневной жизни
Гидравлические домкраты - используются для подъема тяжелых предметов, таких как автомобили, для замены шин, ремонта и обслуживания, а также в строительстве.
Гидравлический домкрат для подъема груза до 2 тонн
Гидравлические резаки, ножницы и кусачки - используются для резки и формовки различных изделий из металла и пластика.
Гидравлический резак
Гидравлические накидные ключи и гайковерты - предназначены для затяжки и ослабления болтов и гаек с высоким усилием.
Гидравлический гайковерт
Гидравлические пресс-фитинги и обжимные инструменты - используются для соединения труб и кабелей, обеспечивая надежные и герметичные соединения.
Гидравлический пресс-фитинг для металлопластиковых труб

## Slide 12
Выводы
Гидравлические машины и инструменты играют важную роль в современной жизни и находят применение в самых различных областях, от промышленности и строительства до повседневных бытовых нужд.
Они работают на основе закона Паскаля и принципа выигрыша в силе, что позволяет создавать мощные и точные механизмы для выполнения тяжелых работ с небольшими усилиями.
Сегодня гидравлические системы продолжают совершенствоваться, становясь все более компактными, мощными и энергоэффективными.