## Slide 1: Измеряем давление. Когда и для чего?

## Slide 2
Манометры
Манометры измеряют давление жидкости или газа по сравнению с атмосферным давлением.
Наиболее распространенными типами манометров являются жидкостные (например, ртутные или водяные) и механические (например, пружинные или мембранные).
Диапазон измеряемых давлений: 1 Па – 10 МПа
Области применения
Промышленность (контроль давления в трубопроводах, резервуарах, котлах).
Автомобили (измерение давления в шинах).
Лаборатории (экспериментальные исследования давления).
Медицинские манометры (измерение давления в системах подачи кислорода).
Контрольно-отключающая коробка установки медицинских газов

## Slide 3
Барометры
Барометры измеряют атмосферное давление. Основные типы барометров — ртутные и анероидные. Ртутный барометр измеряет давление по высоте столбика ртути, а анероидный барометр использует металлическую коробку, деформирующуюся под действием атмосферного давления.
Диапазон измеряемых давлений: 85 кПа – 105 кПа.
Области применения
Метеорология (измерение атмосферного давления для прогнозирования погоды).
Авиация (барометрические высотомеры для определения высоты полета).
Космонавтика (контроль атмосферы на пилотируемой станции).
Научные исследования (изучение атмосферы).

## Slide 4
Электронные датчики давления
Электронные датчики давления используют различные принципы для преобразования давления в электрический сигнал, например, пьезоэлектрический эффект, изменение сопротивления (тензометры) или изменение емкости.
Диапазон измеряемых давлений: 1 мПа – 10 ГПа
Области применения
Промышленность (автоматизация процессов, контроль и мониторинг систем).
Автомобили (датчики давления в шинах, топливных системах).
Медицина (мониторинг артериального давления, давление в дыхательных аппаратах).
Бытовая техника (мониторинг и контроль давления в бытовых устройствах).
Панель датчиков давления промышленного оборудования

## Slide 5
Пьезометрические трубки
Пьезометрические трубки измеряют давление жидкости в открытых и закрытых системах путем непосредственного измерения высоты столбика жидкости в трубке, соединенной с системой.
Диапазон измеряемых давлений: до 1 МПа.
Области применения
Гидравлика (измерение давления в водопроводных системах, резервуарах).
Геотехника (мониторинг уровня грунтовых вод и давления в грунте).
Экспериментальные исследования в лабораториях (изучение гидравлических процессов).
Пьезометрическая скважина

## Slide 6
Выводы
Устройства для измерения давления играют важную роль в различных сферах деятельности.
Манометры, барометры, электронные датчики давления и пьезометрические трубки имеют свои уникальные принципы действия, диапазоны измеряемых давлений и области применения, что позволяет их эффективно использовать в промышленности, науке, медицине и повседневной жизни.